Подготовка  зерносушильного оборудования к уборке  зерновых культур

Подготовка  зерносушильного оборудования к уборке  зерновых культур  является одной  из  важнейших  работ  для  тружеников  сельского  хозяйства.    В период массовой работы всевозможного зерносушильного оборудования, которое на данный момент находится в «законсервированном» состоянии,  нужно  привести в рабочее состояние.  Квалифицированному персоналу необходимо затратить немало времени, спешка в таких делах недопустима. Во избежание аварий дорогостоящего оборудования  и возникновения в связи с этим угроз для жизни и здоровья людей, с целью обеспечения надежного бесперебойного электроснабжения зернотоков, льноворохов, сушильных пунктов и других объектов, связанных с уборкой, переработкой и хранением зерна, необходимо заранее позаботиться о подготовке такого оборудования к работе.

Электротехническому персоналу, выполняющему работы по наладке зерносушилок, следует произвести комплекс мероприятий по установке  и наладке недостающего электрооборудования, ремонту и обслуживанию установленного, в т.ч.:

проверить исправность дверей щитов и сборок и обеспечить их запирающими устройствами и предупреждающими плакатами в соответствии с требованиями правил техники безопасности;

проверить наличие и исправность ограждений вращающихся частей;

провести необходимые профилактические измерения и испытания в соответствии с  ТКП 181-2009 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей «Приложение  Б.Нормы и объем испытаний электрооборудования»;

проверить надежность соединения нулевых защитных проводников сети с корпусами электрооборудования, щитов, щитков, осветительной арматурой, трубами электропроводок и другими элементами электроустановок;

укомплектовать электроустановки зернотоков, льнотоков,  льноворохов и других объектов, связанных с уборкой, переработкой и хранением зерна, технической документацией и запасными частями.

Руководителям, в связи с наличием на этих объектах большого количества электрооборудования и условий повышенной опасности, во избежание случаев поражения персонала электрическим током, необходимо:

назначить лиц, ответственных за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электрооборудования зернотоков, укомплектовать штаты электротехническим персоналом;

персонал, обслуживающий электроустановки зернотоков, обеспечить необходимым количеством испытанных защитных средств и инструментов, обеспечить правильность их учета, хранения и выдачи;

перед допуском к работе на технологических линиях зернотоков всему персоналу провести инструктаж по правилам электробезопасности и обучение приемам освобождения пострадавшего от электрического тока и оказания ему первой помощи.

Инспектор  Докшицкой РЭИ филиала «Энергонадзор»

Нестерёнок Виктор Мечиславович